Schneller, sauberer, sicherer – Neue Methode für Bodensanierung im Rechenzentrum

Mit der Einbringung eines neuen, luftführenden Doppelbodens in einem Rechenzentrum wurden sowohl der Stromverbrauch als auch die Auflagen der Erdbebensicherheit optimiert. Dank einer neuen Verlegungsmethode musste hierfür der laufende Betrieb nicht unterbrochen werden.

Rechenzentren sind Stromfresser. Im Jahr 2017 benötigten die Rechenzentren in Deutschland insgesamt 13,2 Milliarden kWh Strom. Das entspricht in etwa dem Jahresstromverbrauch von ganz Berlin. Trotz umfänglicher Maßnahmen zur Optimierung der Energieeffizienz, steigt der Verbrauch von Jahr zu Jahr und ist vor allem der fortschreitenden Digitalisierung und der hohen Nachfrage an Cloud-Lösungen geschuldet. Die Kühlung der IT-Komponenten bzw. der Server verbraucht dabei gut ein Drittel des Energiebedarfs.

Die gängigste Methode für die Kühlung der Server-Racks sind luftführende Doppelböden: gekühlte Druckluft wird durch den Hohlraum im Boden direkt in die Geräte geführt. Auf diese Weise kann die Wärmeverlustleistung bzw. der Stromverbrauch in Rechenzentren effektiv gesenkt werden. Weitere Vorteile von Doppelbodensystemen: genügend Platz für technische Installationen im Bodenhohlraum und ein vereinfachter Zugang an jeder beliebigen Stelle für anfallende Wartungsarbeiten. Als marktführendes Unternehmen für Systemböden bedient Lindner bereits im Standard alle gängigen Anforderungen an Bodensysteme in Rechenzentren.

Dabei sind auch großflächige Sanierungsarbeiten im laufenden Betrieb möglich. So entschied sich ein Kunde aus der Finanz- und Versicherungsbranche, die Doppelbodenfläche seines bestehenden Rechenzentrums nach ca. 20 Jahren zu erneuern, um so den Versicherungsauflagen der Erdbebenzone 2 (nach DIN EN 1090) zu entsprechen. Dies erforderte den Einbau eines luftführenden Doppelbodens inklusive verstärkter Unterkonstruktion, was eine Steigerung der Lastklasse von ursprünglich 3A (4 kN) auf 6A (8 kN) nach EN 12825 bedeutete.

Ein Umbau im laufenden Betrieb ist immer eine besondere Herausforderung: Der Luftdruck im Doppelboden muss dabei stets aufrecht erhalten bleiben, um so die beständige Kühlung der Server- und Schaltanlagen zu gewährleisten. Die gängigste Herangehensweise ist in diesem Fall, die freie Querschnittsfläche im Bodenhohlraum mit einer Abdichtung aus beschichteten Spanplatten, Schaummatten oder ähnlichem zu versehen, sodass keine kühle Luft entweichen kann. Der Nachteil dabei: Während des Baufortschritts müssen immer neue Abschottungen in den jeweils geöffneten Bodenflächen geschaffen werden. Dies verlängert nicht nur die Laufzeit des Projekts, sondern erhöht auch die Gesamtkosten. Darüber hinaus steigt das Montagerisiko, da unmittelbar an den technischen Installationen im Hohlraum gearbeitet wird.

Lindner konnte mit einem schwerlastgeeigneten NORTEC power System das überzeugendste Produkt für die neue Bodenfläche anbieten und des Weiteren ein deutlich attraktiveres und innovatives Konzept für die Bodensanierung vorlegen. Zentraler Bestandteil des Konzepts ist ein projektbezogenes, individuell gefertigtes, luft- und staubdichtes Zelt, das standardmäßig auf die Maße 3,5 x 3,5 x 2 m ausgelegt ist und variabel angepasst werden kann. Die Vorrichtung ist mit einem Gewicht von ungefähr 35 kg und selbstaussteifenden Querverbindungen sehr montagefreundlich. Die Monteure konnten so die Zeltelemente in der benötigten Konstellation in minutenschnelle platzieren, zusammensetzen und mit Klammern fixieren. Im Zelt sorgen Ventile mit Filtern für den nötigen Druckausgleich.

Im Zuge der Ausführung platzierte man zunächst das Zelt über der zu bearbeitenden Fläche und versiegelte so den offenen Bereich temporär. Dann folgte die Entfernung der alten Doppelbodenplatten und der dazugehörigen Unterkonstruktion. Die neue Unterkonstruktion wurde als Schaltwartensystem mit 41 mm Profilen überwiegend nach demselben Raster, wie im Bestand bereits vorhanden, ausgelegt. Zug- und Druckstäbe steifen das System lateral aus. Abschließend kamen die neuen Doppelbodenplatten zum Einsatz und das System wurde wieder luftdicht verschlossen. In Summe sanierte Lindner ca. 1.200 m² Bodenfläche im Rechenzentrum mithilfe dieser Herangehensweise.

Quellen:

https://www.funkschau.de/datacenter/artikel/159905/

https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2019/01/Borderstep-Rechenzentren-2017-final-Stand-Dez_2018.pdf

Bilder:

Lindner_Bodensanierung_1.jpg

Lindner_Bodensanierung_2.jpg

Lindner_Bodensanierung_3.jpg

Lindner_Bodensanierung_4.jpg

Lindner_Bodensanierung_5.jpg

Lindner_Bodensanierung_6.jpg

Lindner_Bodensanierung_7.jpg

Bildnachweis: © www.Lindner-Group.com

Die Lindner Group ist Europas führender Spezialist in den Bereichen Innenausbau, Fassaden und Isoliertechnik. Das Familienunternehmen verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung im „Bauen mit neuen Lösungen“, der Entwicklung und Ausführung von individuellen und fortschrittlichen Projektlösungen, die Mehr.Wert bieten. Mit weltweit gut 7.100 Mitarbeitern betreibt Lindner vom bayerischen Arnstorf aus Produktionsstätten und Tochtergesellschaften in mehr als 20 Ländern.

Mehr Informationen zu Lindner finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.Lindner-Group.com

Mehr Informationen zu Lindner finden Sie unter: www.Lindner-Group.com

Bei Veröffentlichung bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars.

Kontakt für Presse- und Leseranfragen:

Lindner Group

Vertriebsstrategie und Marketing

Christina Rieger

Bahnhofstraße 29

94424 Arnstorf

Telefon: +49 8723 20-3148

Christina.Rieger@Lindner-Group.com